|  |  | ESTA PREMA PRAVOSLAVNOM GROBLJU |  |  | cesta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dužina: |  | 194,00 |  |
|  |  |  | širina: |  | 5,0 |  |
|  |  |  | površina: |  | 970,00 | Zeleni pojas -1m |
| Red. br. | O.T.U. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Ukupno |
| 1.) |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja | Kompl. | 0,2 |  |  |
| 1.2. |  | Geodetski snimak izvedene građevine i izrada situacijskog nacrta izgrađene građevine prema građevinskoj dozvoli kao dio geodetskog elaborata koju izrađuje i potpisuje osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu sa svim popratnim troškovima. | Kompl. | 1,00 |  |  |
| 1.3. |  | Čišćenje i priprema terena | m' |  |  |  |
| 1.4. |  | Uklanjanje grmlja i drveća- stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala, rezanje stabala, debelih grana. Pronalaženje deponije i odvoz. Obračun po m² | m² | 1.600,00 |  |  |
|  |  | Ukupno 1.) - PRIPREMNI RADOVI (kn): |  |  |  |  |
| 2.) |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Stavka obuhvaća površinski iskop humusa u debljini sloja od 20cm. Humus se iskapa isključivo strojno. Uključen je utovar i prijevoz. Obračun radova: radi se u mjeri m³ stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslo stanju. Iskop humusa u sloju debljine 20cm. | m³ | 280,00 |  |  |
| 2.2. |  | Stavka obuhvaća široke iskope predviđene projektom, odvoz iskopanog materijala na deponiju. Obračun u m³ stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju. | m² | 200,00 |  |  |
| 2.3. |  | IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA Zahtjevi kakvoće su: stupanj zbijenosti Sz=100%, modul stišljivosti Ms030MN/m2. Obračun radova po kvadratnom metru stvarno izvedene posteljice. | m² | 1.250,00 |  |  |
| 2.4 |  | IZRADA NASIPA |  |  |  |  |
| 2.5. |  | IZRADA NASIPA (ispod bankine) od zemljanih materijala Zahtjevi kakvoće su: stupanj zbijenosti Sz=95%, modul stišljivosti Ms= 20MN/m². Obračun u m³ | m³ | 75,00 |  |  |
|  |  | Ukupno 2.) - ZEMLJANI RADOVI (kn): |  |  |  |  |
| 3.) |  | ODVODNJA |  |  |  |  |
| 3.1. |  | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE I ODVODNI JARCI Profiliranje dna i uređenje pokosa postojećih cestovnih jaraka te melioracijskih jaraka okomito na trasu ceste (prema vodopravnim uvjetima), kako bi se omogućilo tečenje. Rad obuhvaća profiliranje jaraka, prijevoz materijala na deponiju, deponiranje i uređenje deponije. Rad se mjeri po dužnom metru uređenog jarka u količini od 0,3 m³/m'. | m' | 200,00 |  |  |
| 3.2. |  | IZRADA PROCJEDNICA Rad obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala granulacije 30/60 mm tankog sloja kao produžetka donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije u širini bankina, obostrano ili samo u širini niže bankine na isplaniranu podlogu u širini od 1,5m, debljini 0.20 m kontinuirano. Materijal se ugrađuje i sabija laganim sredstvima za sabijanje do modula stišljivosti koji iznosi Ms≥35MN/m². Iskop zemlje bankine , te utovar i odvoz viška materijala na deponiju. Obračun u m³ ugrađenog zrnatog kamenog materijala. | m³ | 58,50 |  |  |
| 3.3. |  | IZRADA BANKINA Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala širine 100cm, debljine 10cm. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 0-31,5 mm, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun je u m1 izrađene bankine debljine i širine određene projektom. | m' | 391,00 |  |  |
|  |  | Ukupno 2.) - ODVODNJA |  |  |  |  |
| 4.) |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Sloj mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala na mjestima proširenja kolnika. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63mm. Zahtjevi kakvoće su: stupanj zbijenosti Sz=100%, modul stišljivosti Ms=80MN/m². Nosivi sloj trase u debljini min. 40cm. Obračun po m³ zbijenog sloja. | m³ | 574,00 |  |  |
| 4.2. |  | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE (AC22 base) Nabava i ugradnja nosivog habajućeg sloja (AC 22 base (BIT 50/70)) debljine 6 cm. | m² | 977,00 |  |  |
| 4.3. |  | Nabava i ugradnja habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) debljine prema projektu. Debljina 4cm na prometnim površinama. | m² | 977,00 |  |  |
|  |  | Ukupno 4.) - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA (kn): |  |  |  |  |
| 5.) |  | OPREMA CESTE |  |  |  |  |
| 5.1. |  | PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA Postavljanje novih i izmjenu postojećih prometnih znakova, vraćanje postojećih prometnih znakova u prvobitno stanje nakon prestanka radova i održavanje svih znakova za vrijeme trajanja privremene regulacije. Pribavljanje potrebnih suglasnosti za privremenu regulaciju prometa od nadležnih organizacija kao i izrada eventualni potrebne skice odnosno grafičkog prilaza planirane privremene regulacije. | Kompl. | 1 |  |  |
|  |  | Ukupno 5.) – OPREMA CESTE (kn) |  |  |  |  |
| 6.) |  | KONTROLA IZVEDBE |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada sa izdavanjem atesta, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa i kolničke konstrukcije. Ispitivanje se vrši u sljedećem obimu: Ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva nasipa i posteljice, na svakih 500m² Ispitivanje modula stišljivosti Ms tamponskog sloja, na svakih 500m² Davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltne slojeve. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova Atesti za sve ugrađene materijale i elemente Izvještaji o tekućim ispitivanjima Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima | Kompl. | 1 |  |  |
|  |  | Ukupno 6.) – KONTROLA IZVEDBE (kn) |  |  |  |  |
|  |  | Cesta prema pravoslavnom groblju - REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| 1. |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |
|  | PDV 25%: |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |

| tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja | M.P. | potpis ovlaštene osobe |
| --- | --- | --- |